湘东炼铁厂	108m2	烧结机除尘系统改造项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：萍乡萍钢安源钢铁有限公司

2019 年 10 月

目录

表一 验收项目概况	1

表二 工程建设情况	3

表三 环境保护设施	10

表四 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定	13

表五 质量保证及质量控制	16

表六 验收监测内容	18

表七 验收监测结果	19

表八 验收监测结论	22

附件：

1、环评批复

2、项目工况证明

3、检测报告

附图

1、项目地理位置图

2、周围环境敏感点图

3、项目平面布置图

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 表一 验收项目概况

| 建设项目名称 | 湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改√ 迁建 （划√） |
| 建设地点 | 萍乡市湘东区峡山口街萍钢厂内 |
| 建设项目 环评时间 | 2018 年10 月 | 开工时间 | 2019 年1 月 |
| 投入试运行时 间 | 2019 年5 月 | 验收现场 监测时间 | 2018.12.19~2018.12.20 |
| 环评报告表 审批部门 | 萍乡市湘东环境保护 局 | 环评报告表 编制单位 | 萍乡市环科环保技术服务 有限公司 |
| 环保设施设计 单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有 限公司 | 环保设施施 工单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限 公司 |
| 投资总概算 | 1200 万元 | 环保投资总 概算 | 1200 万 元 | 比例 | 100% |
| 实际总概算 | 1200 万元 | 环保投资总 概算 | 1200 万 元 | 比例 | 100% |
| 验收监测依据 | 《建设项目环境保护管理条例》 国务院令第 682 号（2017） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部国环规环评[2017]4 号 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》2018 年 5 月 16 日 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日施行 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016 年 1 月 1 日实施 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 年 3 月 1 日实施 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005 年 4 月 1 日实施，2016 年 11 月 17 日修改 《湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目环境影响报告表》， 2018 年 10 月 萍乡市湘东区环境保护局《关于对〈湘东炼铁厂 108m2 烧结 机除尘系统改造项目环境影响报告表〉的审批意见》，湘环评 |

|  | 字[2019]3 号 ，2019 年 1 月 17 日 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、污水：执行 《 钢 铁 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB13456-2012）表2 新建企业水污染物排放限值及单位产品基准排水量，见表 1-1。 表 1-1 废水排放执行标准 单位：mg/L，pH 无量纲 2、废气：钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表 2 新建企业大气污染物排放限值，见表1- 2。 表 1-2 废气排放执行标准 3、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中 3 类标准，见表 1-4。 表 1-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：LeqdB(A) 4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 |

表二	工程建设情况

  - 工程建设概况

湘东炼铁厂 108m²烧结机于 2005 年建成投产并配置有一套机尾除尘系统。该烧结机及配套机尾除尘系统于 2002 年10 月22 日取得萍乡市环保局关于对《萍乡钢铁有限责任公司 60 万吨钢技改工程环境影响报告书》的批复（萍环字【2002】227 号），并于 2009 年11 月16 日取得《关于下达萍乡钢铁有限责任公司 60 万吨钢技改工程竣工环境保护验收意见的通知》(萍环督字[2009]211 号)。该除尘系统负责烧结配料室、烧结机、环冷机、成品筛分室及配套的各转运站的除尘，除尘器采用双室四电场电除尘器，电场流通面积 230m2 ， 风机型号 Y4-73№31.5F ， 风量670000m³/h，风压 4400Pa，转速 735r/min，电机功率 1400kW，除尘器箱体外形尺寸 18.52m×22m×16.06m。

2015 年进行台车扩容改造，烧结机面积增加 12%，产量提高后，目前现有除尘设施排放颗粒物为达标排放，但由于运行年限较长等问题，导致目前存在除尘设施除尘效率下降，运行稳定性变差等现象。同时燃料破碎室内未设置除尘点，岗位粉尘浓度超标。

为满足国家和地区相关环保规定的要求，同时为了提高烧结机的作业率，萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对 108m²烧结机进行除尘系统改造项目，在烧结机机尾新建一套处理风量为 750000m3/h 的布袋除尘系统。除尘系统布置在现机尾电除尘器西边两个皮带通廊中间，除尘器为高架式布置,安装在与现有挡土墙平台等高的平台上，并新建 40m 高排气筒。除尘电控室、风机基础、消音器等依托现有。除尘器收集的除尘灰经刮板机、斗提机运送到二次集合灰仓，然后经气力输灰仓泵输送到 6#转运站除尘灰仓。本次改造仅针对烧结机机尾除尘系统，待布袋除尘系统建成投入使用后， 原有电除尘器停用。改造完成后， 粉尘浓度低于10mg/m3 ， 低于国家规定的排放标准， 粉尘排放量较改造前大幅削减。

萍乡市环科环保技术服务有限公司于 2018 年 10 月完成了《湘东炼铁厂108m2 烧结机除尘系统改造项目环境影响报告表》的编制工作，萍乡市湘东区环境保护局于 2019 年 1 月 17 日以《关于湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改

造项目环境影响报告表的审批意见》（湘环评字[2019]3 号 ）对该项目进行批复。

根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订版）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响 类》的要求，2019年10月萍乡萍钢安源钢铁有限公司对本项目开展环境保护竣工验收自查工作。

2019年10月萍乡萍钢安源钢铁有限公司委托江西中环检测有限公司对该项目进行了竣工环境保护设施验收监测工作。该公司受委托后，于2019年10月10 日~2019年10月11日对本项目进行了验收监测。

根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订版）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响 类》的要求，江西中环检测有限公司依据国家有关法规文件、技术标准及该项目的设计文件、环评文件及检测报告，编制了本项目的环境保护验收监测报告表。

  - 项目建设情况

1、建设项目概括

    - 项目名称：湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目

    - 项目性质：技术改造

    - 项目投资：环评规划总投资 1200 万元，实际投资 1200 万元

    - 建设地点：萍乡市湘东区峡山口街萍钢厂内

项目具体地理位置见附图 1，项目总平面布置见附图 3。

2、项目地理位置

该项目属技术改造项目，地处萍乡市湘东区峡山口街萍钢厂内。地理坐标为东经113°43′30.32″，北纬 27°37′57.93″。调查期间，项目所在地未发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物，无珍稀野生动物。

3、项目规模及内容

萍乡萍钢安源钢铁有限公司拟对 108m²烧结机进行除尘系统改造项目，在烧结机机尾新建一套处理风量为 750000m3/h 的布袋除尘系统。本改造项目组成一览表表 2-1。

| 表 2-1 改造项目组成一览表 |
| --- |
| 工程类 别 | 主要内容 | 功能或内容 | 备注 | 实际情况 |
| 主体工程 | 布袋除尘系统 | 设计选用Φ160×7500mm 布袋，共计 4608 条。有 16 个箱体， 共32 个室，每室配有 144 条布袋，单室过滤面积542m2，总过滤面积为 542×32=17344m2，过滤风速 0.72m/min，一室离线时的过滤风速为 0.743m/min。 | 新建 | 与环评一致 |
| 辅助工程 | 配套设施 | 除尘电控室、风机基础、消音器及烟囱等配套设施依托现有 设施 | 依托现有 | 与环评一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 机尾废气利用布袋除尘系统进行处理后经40m 高排气筒外排 | 依托现有 | 与环评一致 |
|  | 生活污水处理设施 | 利用企业厂区现有水处理系统进行处理，然后全部回用，不外排 |  |  |
|  | 固废治理 | 室内一般固废临时暂存间 |  |  |
|  | 噪声治理 | 采取基础减振、隔声措施 |  |  |
| 公用工程 | 供电系统 | 利用企业原有供电网络 | 依托现有 | 与环评一致 |
|  | 供水系统 | 厂区实行雨污分流，生产用水利用企业原有供水系 统 |  |  |
| 4、布袋除尘系统主要参数 项目布袋除尘系统主要参数见表 2-2。 表 2-2 布袋除尘系统主要参数一览表 |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 性能、数量 | 备注 |
|  | 1 | 除尘器型式 | - | 长袋低压脉冲 | 与环评一致 |
|  | 2 | 处理风量 | m3/ h | 750000 | 与环评一致 |
|  | 3 | 除尘器面积 | m2 | 17360 | 与环评一致 |

|  | 4 | 分室数 | 个 | 32 | 与环评一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 灰斗数 | 个 | 16 | 与环评一致 |
|  | 6 | 过滤风速 | m/ min | 0.72 | 与环评一致 |
|  | 7 | 滤袋规格 | mm | Ф160×7500 | 与环评一致 |
|  | 8 | 滤料材质 | - | 覆膜涤纶针刺毡，≥550g/m2 | 与环评一致 |
|  | 9 | 滤袋条数 | 条 | 4608 | 与环评一致 |
|  | 10 | 脉冲阀规格 | - | 4＂，DC24V 淹没式 | 与环评一致 |
|  | 11 | 清灰检修方式 | - | 离线清灰、在线检修 | 与环评一致 |
|  | 12 | 出口排放浓度 | mg/ Nm 3 | ≤10 | 与环评一致 |
|  | 13 | 喷吹压力 | MP a | 0.25～0.35 | 与环评一致 |
|  | 14 | 最大运行阻力 | Pa | ≤1500 | 与环评一致 |
|  | 15 | 工作温度 | ℃ | 常温（120℃以下） | 与环评一致 |
|  | 16 | 除尘器耐压 | Pa | -6000 | 与环评一致 |
|  | 17 | 漏风率 | % | ≤2 | 与环评一致 |
| 5、项目布袋除尘系统除尘点数量、部位及风量配置 项目布袋除尘系统除尘点数量、部位及风量配置情况见表 2-3。 |

| 表 2-3 项目主要设备设施情况一览表 |
| --- |
|  | 序号 | 建筑名称 | 除尘部位 | 除尘点 数 | 同时工作点数 | 单点风量 | 总风量 | 接管尺寸 | 备 注 |  |
|  |  |  | 层数 | 部位 | 个 | 个 | m3/h | m3/h | mm |  |  |
|  | 1 | 配料室 | 13.50m | 返二皮带卸料点 （PL-4） | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 |  |  |
|  | 2 |  |  | 返三皮带受料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 |  |  |
|  | 3 |  |  | 内返仓顶受料点 | 4 | 2 | 8000 | 16000 | D426 |  |  |
|  | 4 |  | 12.50m | 煤、焦粉仓仓顶 | 2 | 1 | 5000 | 5000 | D325 |  |  |
|  | 5 |  | ±0.00m | 白云石仓出料口 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 |  |  |
|  | 6 | 煤焦粉转运 站 | 16.00m | PL-1 皮带卸料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 大倾角 皮带 |  |
|  | 7 |  | 12.50m | PL-2 皮带受料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 |  |
|  | 8 |  |  | PL-2 皮带卸料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 |  |
|  | 9 |  |  | PL-3 皮带受料点 | 2 | 2 | 5000 | 10000 | D325 | B800 可逆皮带 |  |
|  | 10 | 燃料破碎室 | 19.00m | RP-1 卸料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B800 倾角皮 带 |  |
|  | 11 |  | 16.00m | RP-2 受料点（含 仓顶） | 3 | 2 | 5000 | 10000 | D325 | B800 可逆皮 带 |  |
|  | 12 |  | 6.40m | RP-3、4 受料点 | 2 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B800，皮带 秤密封 |  |
|  | 13 |  |  | RP-3、4 卸料点 | 2 | 1 | 8000 | 8000 | D426 | 对辊破碎机 进料口 |  |
|  | 14 |  | 1.60m | RP-5、6 受料点 | 2 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B800 |  |
|  | 15 |  |  | RP-5、6 卸料点 | 2 | 1 | 8000 | 8000 | D426 | 四辊破碎机 进料口 |  |
|  | 16 |  | -3.00m | PL-1 皮带受料点 | 4 | 2 | 5000 | 10000 | D325 | B650 大倾角 皮带 |  |
|  | 17 | 成品筛分室 | 20.20 m | 成二皮带卸料点 (LS-1) | 1 | 1 | 8000 | 8000 | D426 | B1000 |  |
|  | 18 |  | 15.20 m | 1#振动筛卸料点 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | D820 |  |  |
|  | 19 |  | 11.70 m | 2#筛动筛卸料点 | 1 | 1 | 40000 | 40000 | D920 |  |  |
|  | 20 |  |  | 3# 筛下小皮带受 料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 没有 密封罩。 |  |

|  | 21 |  |  | 返一皮带受料点 （2Z-1）： ①3#筛小皮带前 ②3#筛小皮带后 ③1#筛下料 | 3 | 3 | 4000 | 12000 | D273 | B650 有 轻微 烟 气 外逸， 缺少皮带密封罩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22 |  | 8.00m | 成三皮带受料点 （5Z-1）： ①3#筛卸料 ②2#筛卸料 | 2 | 2 | 5000 +8000 | 13000 | D325 +D42 6 | B1000 |  |
|  | 23 |  |  | 铺一皮带受料点 (4Z-1) | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B450 |  |
|  | 24 | 5 # 转运站 | 13.50m | 成三皮带卸料点 （5Z-1） | 1 | 1 | 7000 | 7000 | D377 | B1000 |  |
|  | 25 |  | 9.00m | S-1 皮带受料点 前、后 | 2 | 2 | 5000 | 10000 | D325 | B1000 |  |
|  | 26 |  |  | 仓顶 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | D630 | 除 尘 效 果 差， 密封不严 |  |
|  | 27 |  | ±0.00m | 汽车受料 | 1 | 1 | 30000 | 30000 | D820 | 除尘效果差 |  |
|  | 28 | 2 # 转 运站 | 9.60m | 返一皮带卸料点 （2Z-1） | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 |  |
|  | 29 |  |  | 返二皮带受料点 （PL-4） | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 |  |
|  | 30 | 烧结主厂房 | 27.20m | 铺二皮带卸料点 (S-2) | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 |  |
|  | 31 |  |  | 铺三皮带受料点、 卸料点(S-3) | 2 | 2 | 5000 | 10000 | D325 | B650 |  |
|  | 32 |  | 18.60m | 烧结机头部 | 1 | 1 | 20000 | 20000 | D630 |  |  |
|  | 33 |  | 18.60m | 机尾烟罩 | 1 | 1 | 80000 | 80000 | D132 0 |  |  |
|  | 34 |  | ±0.00m | 灰一皮带受料点 (S-4) | 9 | 9 | 5000 | 45000 | D325 | B650 小格散料管9 个、烟道卸灰器 18 个。 |  |
|  | 35 |  |  | 灰一皮带卸料点 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | D325 | B650 |  |
|  | 36 |  | ±0.00m | 环冷机受料点 | 1 | 1 | 40000 | 40000 | D920 |  |  |

|  | 37 | 环冷机 |  | 环冷机卸料点 | 1 | 1 | 50000 | 50000 | D950 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38 |  | -4.70m | 成一皮带受料点 (3Z-1) | 1 | 1 | 20000 | 20000 | D630 | B1000 |  |
|  | 39 |  |  |  | 1 | 1 | 30000 | 30000 | D820 |  |  |
|  | 40 |  |  |  | 3 | 3 | 8000 | 24000 | D426 |  |  |
|  | 41 | 3 # 转 运站 | -3.50m | 成一皮带卸料点 (3Z-1) | 1 | 1 | 8000 | 8000 | D426 | B1000 |  |
|  | 42 |  |  | 成二皮带受料点 (LS-1) | 1 | 1 | 9000 | 9000 | D478 | B1000 |  |
| 6、主要原辅材料及能耗消耗情况 表 2-4 主要能源及原材料消耗 7、劳动定员及运营时间 项目利用原有除尘岗位工作人员约 10 人，不新增工作人员，工作时间为 365 天，除尘设备年运行时间为 8560h。采用三班连续工作制。 8、项目投资及环保投资情况 项目规划总投资 1200 万元，环保投资 1200 万元，占总投资的 100%；实际 投资 1200 万元，环保投资 1200 万元，占总投资的 1200%。投资明细详见表 2- 5。 表 2-5 投资明细表 9、主要环境保护目标 该项目属技术改造项目，地处萍乡市湘东区峡山口街萍钢厂内。地理坐标为东经113°43′30.32″，北纬 27°37′57.93″。调查期间，项目所在地未发现国家或省级重点保护或珍稀濒危的植物，无珍稀野生动物。该项目环境敏感点见表2- 6。 |

表 2-6	项目周围环境敏感点分布情况表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距项目 边界距离（m） | 距厂界距离 （m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 凤形坡居民 | NN W | 139-298 | 115-274 | 60 户 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二 级标准 |
|  | 峡山口居民 | NW | 350-697 | 326-674 | 70 户 |  |
|  | 昌盛卫生站 | N | 480 | 253 | 50 人 |  |
|  | 和平社区居民 | NE | 318-898 | 28-608 | 550 户 |  |
|  | 新民社区居民 | E | 305-943 | 30-668 | 450 户 |  |
|  | 赣西医院 | E | 1035 | 720 | 1000 人 |  |
|  | 河木堤居民 | SE | 606-920 | 278-592 | 55 户 |  |
| 水环境 | 萍水河（电厂大坝——喻家湾） | N | 455 | 350 | 中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准 |
| 声环境 | 项目边界周边 200m 范围内 | 30 户 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类 标 准 |

  - 生产工艺

1、项目主要生产工艺流程图见下图 2-1。

图 2-1	项目生产工艺流程2、除尘工艺设计：

（1）末端吸尘罩及除尘管道系统

①对各个除尘点的导料槽或皮带头罩在不影响设备运行的情况下重新进行密封 ，减少除尘罩或管道吸取野风，增加除尘效果。

②增加燃料破碎室物料转运点处的除尘。

③100 吨烧结矿成品仓汽车受料点增加吸尘罩，除尘罩接管上增加气动耐磨尘气蝶阀，根据汽车卸料现场启停电动阀门。

④对各个除尘系统室内外除尘管道进行重新设计，除尘管道支架尽可

能利旧，当不能利旧时，管道尽可能沿现有建筑安装或做落地支架 。

⑤新增除尘管道壁厚按照下表进行制作:

表 2-7 新增除尘管道壁厚参数

| 序号 | 管径D | 壁厚 |
| --- | --- | --- |
| 1 | D＜1000 | 6 |
| 2 | 1000≤D＜3000 | 8 |
| 3 | 3000≤D | 10 |

另外吸尘罩采用厚度 4mm 的钢板进行制作。

⑥管道弯头 D＜600 时，弯头的曲率半径为 1.5D，布置不开时，弯头的曲率半径才采用 1D。管道系统上的三通尽可能的采用 30°或 45°三通。

⑦环冷、机尾、烧结料除尘管道直径＜DN1000 的三通、弯头采用耐磨包覆， 前后各延长 1m。

⑧更换各除尘系统磨损严重的除尘管道、弯头等部件。

⑨管道安装中垂直管道与除尘总管进行水平连接。

（2）粉尘捕集方式

①振动筛捕集罩

振动筛的运行是随机的，所以扬尘的发生是无序的，且振动筛四周敞开，受横向风干扰较大，扩散速度较快。针对振动筛的扬尘特点，振动筛捕集罩采用顶部密封与筛前密封相结合的形式，吸风口布置在筛前称量料斗上部。筛分室振动筛除尘管道接管增加气动耐磨尘气蝶阀，阀门与振动筛连锁启停。

②皮带机捕集罩

皮带机头、机尾采用局部密封方式； 筛下粉料皮带设整体密封罩；

筛上块料皮带设局部密封罩。

3、现有除尘管网优化改造

| 序号 | 现有除尘管道缺陷 | 优化改进方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道中 T 型三通局部阻力系数大， 磨损严重。 | 采用不大于 45 度角的变径三通，管径小于500mm，曲率半径不 小 1.5D 的除尘弯管。 | 与 环 评一致 |
| 2 | 除尘点的风量调节采用阀门调节， 系统运行一段时间后，随着阀门磨损， 系统风量的平衡被破坏，风量增加的点管道磨损加剧，风量减 少的点除尘效果变差。 | 通过模拟及水力计算，对各分支管道设置控制阀门，使阻力平衡，确保除尘系统各除尘点除尘效果。 | 与环评一致 |
| 3 | 原除尘分支管道直接与除尘总管底部连接，造成粉尘沉 淀，堵塞管道。 | 调整垂直管道与水平管道的连接。 | 与环评一致 |
| 4 | 原有除尘管道中弯头前后直 管段未考虑耐磨要求。 | 耐磨三通后直管和耐磨弯头前后直管 考虑增加耐磨措施。 | 与环评一 致 |
| 5 | 原有除尘系统是通过大风量 来保证除尘效果， 造成管道容易磨损。 | 通过末端吸尘罩密封及阻力平衡计 算，利用阀门调节风量，减小除尘系统管道的磨损。 | 与环评一致 |

  - 项目变更情况

本项目建设内容与环评报告内容一致。

表三 环境保护设施

  - 污染物治理/处置设施

## 废水

项目为除尘系统改造，无生产废水产生。同时除尘系统改造完成后所需劳动定员不变，因此也不会新增生活污水。

## 废气

项目废气主要是机尾布袋除尘废气。本套布袋除尘系统主要是收集烧结机进料、破碎、筛分及成品等工序产生的粉尘，项目除尘系统改造投入运行后，粉尘进口浓度为 650mg/m3 ，产生量为 4173t/a。经过该除尘系统处理后的废气排放量为750000m3/h，废气中粉尘排放浓度为 10mg/m3，粉尘排放量为 64.2t/a。

## 噪声

项目的噪声源主要是增压风机等高速运转设备。营运期噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准的要求。

## 固体废物

项目固体废物主要是项目除尘系统收集的除尘灰及废布袋。

      - 除尘灰：项目除尘系统运行过程中产生一定量除尘灰，产生量约4108.8t/a。收集的除尘灰全部作为烧结原料进入烧结系统再利用；

      - 废布袋：项目除尘系统运行过程中产生一定量废布袋，产生量约为 2000 个/a， 统一收集在一般固废间暂存，然后由环卫部门统一处理；

项目固废产生及处理情况见下表。

表18	项目固废产生、排放情况一览表

| 名称 | 来源 | 性质 | 产生量 （t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除尘灰 | 布袋除尘器 | 一般固废 | 4108.8t/a | 作为烧结原料进入烧结 系统再利用 |
| 废布袋 | 布袋除尘器 | 一般固废 | 2000 个/a | 统一收集在一般固废间 暂存，然后由环卫部门统一处理 |

| 3.2 环保措施落实情况 项目环保措施落实情况见表 3-1。 表 3-1 环评批复落实情况 |
| --- |
| 环评要求 | 批复要求 | 落实情况 |
| 废气：项目废气主要是机尾布袋除尘废气。本套布袋除尘系统主要是收集烧结机进料、破 碎、筛分及成品等工序产生的粉尘。项目营运期大气污染物排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662- 2012)表 2 新建企业大气污染物 排放限值。 | 废气：大气污染物排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662- 2012)表 2 新建企业大气污染 物排放限值。 | 满足批复要求 |
| 废水：项目运营期无生产废水产生。项目生活污水经三格化粪池处理后再与其他废水一起进入公司污水处理站处理后回用，不外排。项目营运期水污染物排放执行《钢铁工水污染物排放标准（GB13456- 2012）表 2 新建企业水污染物排放限值及单位产品基准排 水量。 | 废水：项目外排废水为生活污水。项目营运期水污染物排放执行《钢铁工业水污染物排放标准（GB13456- 2012）表 2 新建企业水污染物排放限值及单位产品基准排水量。 | 满足批复要求 |
| 噪声：项目的噪声源主要是增压风机等高速运转设 备。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348－2008）中的 3 类标准。 | 噪声：项目的噪声源主要是增压风机等高速运转设备，通过采用低噪声、高性能的设备，高噪声设备安装减振垫等。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－ 2008）中的 3 类标准。 | 满足批复要求 |
| 固废：项目固体废物主要是项目除尘系统收集的除尘灰及废布袋；项目除尘系统运行过程中产生一定量除尘灰，收集的除尘灰全部作为烧结原料进入烧结系统再利用；项目除尘系统运行过程中产生一定量废布袋，统一收集在一般固废间暂存，然后由环卫部门统一处 理。 | 固废： 项目固体废物主要是项目除尘系统收集的除尘灰及废布袋；项目除尘系统运行过程中产生一定量除尘灰，收集的除尘灰全部作为烧结原料进入烧结系统再利用；项目除尘系统运行过程中产生一定量废布袋，统一收集在一般固废间暂存， 然后由环卫部门统一处理。 | 满足批复要求 |

| 规范设置排污口，按国家和我省排污口规范化整治要求设置各类排污口和标识并建 档。 | 规范设置排污口，按国家和我省排污口规范化整治要求设置各类排污口和标识 并建档。 | 设置有排污口标识。 |
| --- | --- | --- |

# 表四 建设项目环评报告表的主要结论及审批部门审批决定

  - 、建设项目环评报告表的主要结论

（一） 建设内容

该项目属技术改造工程，位于萍乡市湘东区峡山口街萍钢厂内，总投资1200万元，其中环保投资1200万元。主要建设内容为：湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目。

（二）主要结论

1、严格落实废气污染防治措施：项目废气主要是机尾布袋除尘废气。本套布袋除尘系统主要是收集烧结机进料、破碎、筛分及成品等工序产生的粉尘。项目营运期大气污染物排放执行《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表 2  新建企业大气污染物排放限值。

2、严格落实水污染防治措施：本项目营运过程无生产废水，生活废水经三格化粪池处理后再与其他废水一起进入公司污水处理站处理后回用，不外排。

3、严格落实噪声污染防治措施：项目的噪声源主要是增压风机等高速运转设备。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348 － 2008）中的 3 类标准。

4、严格落实固体废物分类处理和综合利用措施：项目固体废物主要是项目除尘系统收集的除尘灰及废布袋。

除尘灰：项目除尘系统运行过程中产生一定量除尘灰，产生量约

4108.8t/a。收集的除尘灰全部作为烧结原料进入烧结系统再利用。

废布袋：项目除尘系统运行过程中产生一定量废布袋，产生量约为 2000

个/a，统一收集在一般固废间暂存，然后由环卫部门统一处理。

综上所述，从环保角度分析，只要建设单位切实落实好各项环保措施后， 该项目就地建设可行。

  - 审批部门审批决定

一、项目批复重见及项目基本情况

（一）项目基本情况：项目位于萍乡市湘东区峡山口街萍钢厂内，总投资

1200 万元，其中环保投资 1200 万元。主要建设内容为：湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目。

（二）项目批复意见：原则同意《报告表》的环评价内容、结论和建议。二、项目建设的污染防治措施及要求

项目在建设、运行过程中必须认真落实环评报告提出的各项环保措施和要求，并重点做好以下几项工作：

（一）废水污染防治

按“雨污分流、清污分流、分质处理”原则，生产废水实行零排放；生活污水经四格式化粪池处理后达标排放。

（二）废气污染防治

应对各类废气进行手机并根据废气污染物质性质采用成熟可靠的工艺处理，确保废气污染物长期稳定达标排放；加强生产管理，减少无组织排放废气影响。

（三）噪声污染防治

选用低噪声设备，采取减震、消声等降噪措施。优化总平面布置，合理布置高噪声设备，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声和设置隔声罩（带） 等有效措施，切实做好噪声污染防治和绿化工作。

（四）固体废物处置

应按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实各类固体废物收集、处置和综合利用措施。

三、项目竣工验收要求

项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，环保投资必须专款专用。工程竣工 后，你公司必须按规定程序向办理项目竣工环境保护验收手续，经验收合格后方可正式投入运行。

四、其他环保要求

项目变更要求。《报告表》经批准后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、拟采用的污染防治措施等发生重大变化时，必须重新向我局报批。

表五 质量保证及质量控制

  - 监测分析方法

根据验收监测内容，项目监测分析方法见表 5-1。

表 5-1	监测分析方法一览表

| 类别 | 检测因子 | 检测方法及依据 | 分析仪器设备及编 号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定污染源中颗粒物的测定气态污染物采样方法》 （GB/T 16157-1996） | AUW-120D 电子天平 ZH-021-1 | 0.01mg/m3 |
| 噪声 | 厂界噪声 | 积分声级计法 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | 噪声统计分析仪 ZH-092-1 | _ |

  - 废气监测质量控制及质量保证

    - 废气采样、分析严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》

（HJ/T55—2000）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中规定的方法进行。

    - 采样器在使用前进行流量校准，并保证采样时不漏气。

    - 监测人员及分析人员持上岗证，监测仪器经计量检定部门检定合格并在有效期内。

    - 数据由专人处理，并经三级审核。

  - 噪声监测质量控制及质量保证

- 噪声仪在使用前、后对传声器用标准声源校准。

- 噪声监测仪器经计量检定部门检定合格并在有效期内。

- 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中规定的方法执行。

表六	验收监测内容

  - 废 气 有组织废气

项目废气主要是机尾布袋除尘废气。本套布袋除尘系统主要是收集烧结机进料、破碎、筛分及成品等工序产生的粉尘。废气详细监测内容见表6-1。

表 6-1 有组织废气监测内容

| 类别 | 点位名称 | 检测因子 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 180 ㎡烧结车间排气筒出 口 | 颗粒物 | 连续采样 2 天， 每天 3 次 |

## 厂界噪声

根据项目生产布局情况，在厂界四周布设 4 个点位，分别是 N1 厂界东外1m、N2 厂界南外 1m、N3 厂界西外 1m、N4 厂界北外 1m。噪声详细监测内容见表 6-2。

表 6-2 厂界噪声监测内容

| 类别 | 点位名称 | 检测因子 | 采样频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | N1 厂界东外 1m | 厂界噪声 | 连续采样 2 天，每 天昼夜间各 1 次 |
|  | N2 厂界南外 1m |  |  |
|  | N3 厂界西外 1m |  |  |
|  | N4 厂界北外 1m |  |  |

表七 验收监测结果

  - 生产工况

本项目验收期时间：2019 年 10 月 10 日-2019 年 10 月 11 日，主要设备的生产工艺控制在要求范围之内，并保证了连续、稳定、正常生产。验收监测期间项目的生产工况都在 75%以上。

  - 污染物达标排放监测结果

## 有组织废气

表 7-1	有组织排放废气检测结果（mg/m3）

| 采样日期 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标杆流量（N.d.m ³/h） | 实测浓度（mg/m ³） |
| 2019.10.10 | 颗粒物 （mg/m3） | 第 1 次 | 403307.8 | 10.4 |
|  |  | 第 2 次 | 415180.3 | 9.47 |
|  |  | 第 3 次 | 378461.2 | 12.0 |
| 2019.10.11 | 颗粒物（mg/m3） | 第 1 次 | 377904.2 | 11.8 |
|  |  | 第 2 次 | 356590.7 | 11.1 |
|  |  | 第 3 次 | 407575.6 | 9.85 |
| 执行标准 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表 2 新建企业大气污 染物排放限值 | 颗粒物排放浓度限值 （mg/m3） | / | 30 |
| 达标情况 | / | 达标 |

监测结果分析：

由表 7-1 监测结果可得，有组织废气颗粒物排放均达到了钢铁烧结、球团

工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表 2 新建企业大气污染物排放限值。

## 厂界噪声

表 7-2	噪声监测结果一览表	单位：dB（A）

| 点位名称 | 监测时间 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.10.10 | 2019.10.11 |
| 厂界东外1m | 昼间 | 57.2 | 56.8 |
|  | 夜间 | 52.3 | 53.3 |
| 厂界南外 1m | 昼间 | 58.6 | 57.2 |
|  | 夜间 | 50.6 | 52.4 |
| 厂界西外 1m | 昼间 | 63.4 | 64.3 |
|  | 夜间 | 53.7 | 52.7 |
| 厂界北外 1m | 昼间 | 53.6 | 50.4 |
|  | 夜间 | 46.9 | 44.6 |
| 最大值 | 昼间 | 64.3 |
|  | 夜间 | 53.7 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类区标准 | 昼间 | 65 |
|  | 夜间 | 55 |
| 达标情况 | 昼间 | 达标 |
|  | 夜间 | 达标 |

监测结果分析：

由表 7-2 监测结果可得，该项目厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪

声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类区标准。

## 7.2.4 固体废物

项目固体废物主要是项目除尘系统收集的除尘灰及废布袋。

除尘灰： 项目除尘系统运行过程中产生一定量除尘灰， 产生量约

4108.8t/a。收集的除尘灰全部作为烧结原料进入烧结系统再利用。

废布袋：项目除尘系统运行过程中产生一定量废布袋，产生量约为 2000

个/a，统一收集在一般固废间暂存，然后由环卫部门统一处理。综上，项目固废全部得到合理处置，对环境影响不大。

# 表八 验收监测结论

# 验收监测结论

萍乡萍钢安源钢铁有限公司湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目在技术改造前，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理办法》的要求进行了环境影响评价，履行了环境影响审批手续，有关档案齐全，工程在建设过程中做到了环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，执行了三同时制度。

  - 污染物排放监测结果

## 废气

验收期间，有组织废气颗粒物排放均达到了钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)表 2  新建企业大气污染物排放限值。

## 噪声

验收期间， 厂界噪声均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中 3 类标准。

## 固体废物

验收期间，项目固体废物主要是项目除尘系统收集的除尘灰及废布袋。

除尘灰： 项目除尘系统运行过程中产生一定量除尘灰， 产生量约

4108.8t/a。收集的除尘灰全部作为烧结原料进入烧结系统再利用。

废布袋：项目除尘系统运行过程中产生一定量废布袋，产生量约为 2000

个/a，统一收集在一般固废间暂存，然后由环卫部门统一处理。

## 卫生防护距离

本项目无组织生产区卫生防护距离设置为50m，卫生防护距离以车间边界开始计算，根据本项目周围敏感点分布情况，车间周边50m范围内无村庄、居民区、学校等环境敏感点，满足项目无组织排放所需的防护距离要求。

  - 建议

1、加强管理、提高员工的环保意识。

2、加强环保设施维护，确保建设项目的污染物达标排放。

3、做好厂区卫生工作。

## 附件 1-1	环评批复

## 附件 1-2	环评批复

## 附件1-3	环评批复

## 附件1-4	环评批复

## 附件 3-1	检测报告

## 附件 3-2	检测报告

## 附件 3-3	检测报告

## 附件 3-4	检测报告

## 附件 3-5	检测报告

## 附件 3-6	检测报告

## 附件 3-7	检测报告

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：萍乡萍钢安源钢铁有限公司	填表人（签字）：	项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 萍乡市莲花县工业园D 区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 环境治理业N772 | 建设性质 | □ 新建 □ 改扩建 ☑技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目 | 实际生产能力 | 湘东炼铁厂 108m2 烧结机除尘系统改造项目 | 环评单位 | 萍乡市环科环保技术服务有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 湘东区环境保护局 | 审批文号 | 湘环评字[2019]3 号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 环保设施施工单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 环保设施监测单位 | 江西中环检测有限公司 | 验收监测时工况（%） |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1200 | 环保投资总概算（万元） | 1200 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 实际总投资 | 1200 | 实际环保投资（万元） | 1200 | 所占比例（%） | 100 |
|  | 废水治理（ 万元） | 0 | 废气治理（万元） | 1200 | 噪声治理（万元） | 0 | 固体废物治理（万元） | 0 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2019 年10月10日~2019 年10月11日 |
| 污染物排放达标与总量控 制 （ 工业建设项目 详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放 总量(7) | 本期工程 “以新带老” 削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 烟尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业粉尘 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | SS | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 总 磷 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

| 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- |
|  | 执行 《 钢 铁 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB13456-2012）表2 新建企业水污染物排放限值 |
| pH 值 | 6~9 |
| CODCr | 50 |
| 石油类 | 3 |
| 总砷 | 0.5 |
| SS | 30 |
| 单位产品基准排水量 | 0.05m3/t |

| 类别 | 污染物 | 标准浓度限值 (mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烧结机机尾 | 颗粒物 | 30 | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662- 2012）表 2 |

| 项目 | 昼间 | 夜间 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 3 类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008） |

| 序号 | 名称 | 环评计划年耗量 | 实际年耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 1.88×107 | Kw·h/a | 变电站 |
| 2 | 压缩空气 | 2×106 | m3/a | 依托本单位内空压站 |

| 实际总投资(万元) | 1200 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理(万元) | 1200 | 布袋除尘系统 |